Шариковые радиальные однорядные подшипники (по ГОСТ 8338—75)

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;
D - номинальный диаметр наружной цилиндрической поверхности наружного кольца;
В - номинальная ширина подшипника;
г - номинальная координата монтажной фаски;                                                                                                                         Dw - номинальный диаметр шариков;                                                                                                                                             z - количество шариков.

Размеры, мм

| Обозначение подшипников | d | D | B | r | Шарики | Масса, кг | С, Н | С0, Н | n*пред·10-3,мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DW | z |  |  |  |  |
| сверхлегкая серея диаметров 9, нормальная серия ширин1 |
| 1000093 | 3 | 8 | 3 | 0,3 | 1,59 | 6 | 0,0007 | 560 | 186 | 43 |
| 1000094 | 4 | 11 | 4 | 0,3 | 2 | 7 | 0,0025 | 950 | 340 | 40 |
| 1000095 | 5 | 13 | 4 | 0,4 | 2 | 8 | 0,0025 | 1 080 | 390 | 38 |
| 1000096 | 6 | 15 | 5 | 0,4 | 2,38 | 8 | 0,0040 | 1470 | 555 | 38 |
| 1000097 | 7 | 17 | 5 | 0,5 | 3 | 7 | 0,0050 | 2020 | 777 | 36 |
| 1000098 | 8 | 19 | 6 | 0,5 | 3 | 8 | 0,0080 | 2240 | 880 | 34 |
| 1000099 | 9 | 20 | 6 | 0,5 | 3,5 | 7 | 0,0080 | 2680 | 1050 | 32 |
| 1000900 | 10 | 22 | 6 | 0,5 | 3,97 | 7 | 0,0090 | 3340 | 1 350 | 30 |
| 1000901 | 12 | 24 | 6 | 0,5 | 3,97 | 7 | 0,010 | 3390 | 1 350 | 28 |
| 1000902 | 15 | 28 | 7 | 0,5 | 3,18 | 12 | 0,017 | 3480 | 1480 | 22 |
| 1000903 | 17 | 30 | 7 | 0,5 | 3,5 | 11 | 0,018 | 3640 | 1 650 | 20 |
| 1000904 | 20 | 37 | 9 | 0,5 | 5 | 10 | 0,035 | 6550 | 3040 | 18 |
| 1000905 | 25 | 42 | 9 | 0,5 | 5 | 12 | 0,042 | 7320 | 3680 | 15 |
| 1000906 | 30 | 47 | 9 | 0,5 | 5 | 13 | 0,049 | 7590 | 3990 | 13 |
| 1000907 | 35 | 55 | 10 | 1,0 | 5,95 | 13 | 0,086 | 10400 | 5650 | 11 |
| 1000908 | 40 | 62 | 12 | 1,0 | 6,35 | 14 | 0,11 | 12200 | 6920 | 10 |
| 1000909 | 45 | 68 | 12 | 1,0 | 7,14 | 13 | 0,15 | 14300 | 8 130 | 9 |
| 1000911 | 55 | 80 | 13 | 1,5 | 6,35 | 18 | 0,19 | 16000 | 10000 | 7,5 |
| 1000912 | 60 | 85 | 13 | 1,5 | 7,14 | 19 | 0,26 | 16400 | 10600 | 6,3 |
| 1000915 | 75 | 105 | 16 | 1,5 | 8,73 | 18 | 0,38 | 24300 | 16800 | -5,6 |

Предусмотрены d=1,2, 80÷340мм

Особо легкая серия диаметров 1, узкая серия ширин 7

| 7000101 | 12 | 28 | 7 | 0,5 | 4,76 | 8 | 0,018 | 5070 | 2240 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7000102 | 15 | 32 | 8 | 0,5 | 4,76 | 8 | 0,025 | 5590 | 2500 | 22 |
| 7000103 | 17 | 35 | 8 | 0,5 | 5,16 | 9 | 0,036 | 6050 | 2800 | 19 |
| 7000104 | 20 | 42 | 8 | 0,5 | - | - | 0,06 | 7020 | 3400 | - |
| 7000105 | 25 | 47 | 8 | 0,5 | 5,56 | 11 | 0,06 | 7610 | 4000 | 14 |
| 7000106 | 30 | 55 | 9 | 0,5 | 5,56 | 14 | 0,10 | 11 200 | 5850 | 12 |
| 7000107 | 35 | 62 | 9 | 0,5 | 5,56 | 15 | 0,11 | 12400 | 6950 | 10 |
| 7000108 | 40 | 68 | 9 | 0,5 | 6,35 | 16 | 0,13 | 13300 | 7800 | 9,5 |
| 7000109 | 45 | 75 | 10 | 1,0 | 6,35 | 17 | 0,17 | 15600 | 9300 | 9,0 |
| 7000110 | 50 | 80 | 10 | 1,0 | 6,35 | 18 | 0,18 | 16300 | 10000 | 8,5 |
| 7000111 | 55 | 90 | 11 | 1,0 | 7,14 | 17 | 0,28 | 17000 | 11 700 | 7,5 |
| 7000112 | 60 | 95 | 11 | 1,0 | 7,14 | 18 | 0,29 | 18600 | 12400 | 6,7 |
| 7000113 | 65 | 100 | 11 | 1,0 | 7,14 | 19 | 0,34 | 19000 | 13 100 | 6,3 |
| 7000114 | 70 | 110 | 13 | 1,0 | 7,94 | 18 | 0,45 | 22200 | 15300 | 6,0 |

Предусмотрены d=75÷280мм

Особо легкая серия диаметров 1, узкая серия ширин 0

| 16 | 6 | 17 | 6 | 0,5 | - | - | 0,008 | 2200 | 860 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 7 | 19 | 6 | 0,5 | 3,97 | 6 | 0,009 | 2200 | 1 160 | 34 |
| 18 | 8 | 22 | 7 | 0,5 | 3,97 | 7 | 0,012 | 3250 | 1 340 | 32 |
| 100 | 10 | 26 | 8 | 0,5 | 4,76 | 7 | 0,019 | 4620 | 1 960 | 30 |
| 101 | 12 | 28 | 8 | 0,5 | 4,76 | 8 | 0,022 | 5070 | 2240 | 26 |
| 104 | 20 | 42 | 12 | 1,0 | 6,35 | 9 | 0,07 | 9360 | 4500 | 17 |
| 105 | 25 | 47 | 12 | 1,0 | 6,35 | 10 | 0,08 | 11 200 | 5600 | 15 |
| 106 | 30 | 55 | 13 | 1,5 | 7,14 | 11 | 0,12 | 13300 | 6800 | 12 |
| 107 | 35 | 62 | 14 | 1,5 | 7,94 | 11 | 0,16 | 15900 | 8500 | 10 |
| 108 | 40 | 68 | 15 | 1,5 | 7,94 | 12 | 0,19 | 16800 | 9300 | 9,5 |
| 109 | 45 | 75 | 16 | 1,5 | 8,73 | 13 | 0,24 | 21 200 | 12200 | 9,0 |
| 110 | 50 | 80 | 16 | 1,5 | 8,73 | 12 | 0,25 | 21 600 | 13200 | 8,5 |
| 111 | 55 | 90 | 18 | 2,0 | 10,32 | 13 | 0,39 | 28 100 | 17000 | 7,5 |
| 112 | 60 | 95 | 18 | 2,0 | 11,11 | 12 | 0,39 | 29600 | 18300 | 6,7 |
| 113 | 65 | 100 | 18 | 2,0 | 10,32 | 15 | 0,45 | 30700 | 19600 | 6,3 |
| 114 | 70 | 110 | 20 | 2,0 | 12,3 | 13 | 0,60 | 37700 | 24500 | 6,0 |
| 115 | 75 | 115 | 20 | 2,0 | 12,3 | 14 | 0,66 | 39700 | 26000 | 5,6 |
| 116 | 80 | 125 | 22 | 2,0 | 13,5 | 14 | 0,85 | 47700 | 31 500 | 5,3 |
| 117 | 85 | 130 | 22 | 2,0 | 13,5 | 14 | 0,91 | 49400 | 33500 | 5,0 |
| 118 | 90 | 140 | 24 | 2,5 | 14,3 | 15 | 1,20 | 57200 | 39000 | 4,8 |
| 120 | 100 | 150 | 24 | 2,5 | 14,3 | 15 | 1,29 | 60500 | 41 500 | 4,3 |

Предусмотрены d=105÷360мм

Легкая серия диаметров 2, узкая серия ширин 0

| 23 | 3 | 10 | 4 | 0,3 | 1,59 | 7 | 0,0016 | 490 | 217 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 4 | 13 | 5 | 0,4 | 2,38 | 6 | 0,003 | 900 | 415 | 38 |
| 25 | 5 | 16 | 5 | 0,5 | 3,18 | 6 | 0,003 | 1 480 | 740 | 36 |
| 26 | 6 | 19 | 6 | 0,5 | 3,97 | 6 | 0,008 | 2 170 | 1 160 | 32 |
| 27 | 7 | 22 | 7 | 0,5 | 3,97 | 7 | 0,013 | 3250 | 1 350 | 30 |
| 29 | 9 | 26 | 8 | 1,0 | 4,76 | 7 | 0,019 | 4620 | 1 960 | 26 |
| 200 | 10 | 30 | 9 | 1,0 | 5,95 | 6 | 0,030 | 5900 | 2650 | 24 |
| 201 | 12 | 32 | 10 | 1,0 | 5,56 | 7 | 0,037 | 6890 | 3 100 | 22 |
| 202 | 15 | 35 | 11 | 1,0 | 5,95 | 8 | 0,045 | 7800 | 3550 | 19 |
| 203 | 17 | 40 | 12 | 1,0 | 7,14 | 7 | 0,060 | 9560 | 4500 | 17 |
| 204 | 20 | 47 | 14 | 1,5 | 7,94 | 8 | 0,10 | 12700 | 6200 | 15 |
| 205 | 25 | 52 | 15 | 1,5 | 7,94 | 9 | 0,12 | 14000 | 6950 | 12 |
| 206 | 30 | 62 | 16 | 1,5 | 9,53 | 9 | 0,20 | 19500 | 10000 | 10 |
| 207 | 35 | 72 | 17 | 2,0 | 11,11 | 9 | 0,29 | 25500 | 13700 | 9 |
| 208 | 40 | 80 | 18 | 2,0 | 12,7 | 9 | 0,36 | 32000 | 17800 | 8,5 |
| 209 | 45 | 85 | 19 | 2,0 | 12,7 | 9 | 0,41 | 33200 | 18600 | 7,5 |
| 210 | 50 | 90 | 20 | 2,0 | 12,7 | 10 | 0,47 | 35 100 | 19800 | 7,0 |
| 211 | 55 | 100 | 21 | 2,5 | 14,29 | 10 | 0,60 | 43600 | 25000 | 6,3 |
| 212 | 60 | 110 | 22 | 2,5 | 15,88 | 10 | 0,80 | 52000 | 31 000 | 6,0 |
| 213 | 65 | 120 | 23 | 2,5 | 16,67 | 10 | 0,98 | 56000 | 34000 | 5,3 |
| 214 | 70 | 125 | 24 | 2,5 | 17,46 | 10 | 1,08 | 61 800 | 37500 | 5,0 |
| 215 | 75 | 130 | 25 | 2,5 | 17,46 | 11 | 1,18 | 66300 | 41000 | 4,8 |
| 216 | 80 | 140 | 26 | 3,0 | 19,05 | 10 | 1,40 | 70200 | 45000 | 4,5 |
| 217 | 85 | 150 | 28 | 3,0 | 19,84 | 11 | 1,80 | 83200 | 53000 | 4,3 |
| 218 | 90 | 160 | 30 | 3,0 | 22,23 | 10 | 2,2 | 95600 | 62000 | 3,8 |
| 220 | 100 | 180 | 34 | 3,5 | 25,4 | 10 | 3,2 | 124 000 | 79000 | 3,4 |

Предусмотрены d=105÷360мм

Средняя серия диаметров 3, узкая серия ширин 0

| 34 | 4 | 16 | 5 | 0,5 | 3,18 | 6 | 0,005 | 1450 | 740 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 5 | 19 | 6 | 0,5 | 3,97 | 6 | 0,008 | 2 190 | 1 160 | 32 |
| 300 | 10 | 35 | 11 | 1,0 | 7,14 | 6 | 0,05 | 8060 | 3750 | 20 |
| 301 | 12 | 37 | 12 | 1,5 | 7,94 | 6 | 0,06 | 9750 | 4650 | 19 |
| 302 | 15 | 42 | 13 | 1,5 | 7,94 | 7 | 0,08 | 11 400 | 5400 | 17 |
| 303 | 17 | 47 | 14 | 1,5 | 9,53 | 6 | 0,11 | 13500 | 6650 | 16 |
| 304 | 20 | 52 | 15 | 2,0 | 9,53 | 7 | 0,14 | 15900 | 7800 | 13 |
| 305 | 25 | 62 | 17 | 2,0 | 11,51 | 7 | 0,23 | 22500 | 11 400 | 11 |
| 306 | 30 | 72 | 19 | 2,0 | 12,3 | 8 | 0,34 | 28 100 | 14600 | 9 |
| 307 | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 14,29 | 7 | 0,44 | 33200 | 18 000 | 8,5 |
| 308 | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 15,08 | 8 | 0,63 | 41000 | 22400 | 7,5 |
| 309 | 45 | 100 | 25 | 2,5 | 17,46 | 8 | 0,83 | 52700 | 30000 | 6,7 |
| 310 | 50 | 110 | 27 | 3,0 | 19,05 | 8 | 1,08 | 61 800 | 36000 | 6,3 |
| 311 | 55 | 120 | 29 | 3,0 | 20,64 | 8 | 1,35 | 71 500 | 41 500 | 5,6 |
| 312 | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 22,23 | 8 | 1,70 | 81900 | 48000 | 5,0 |
| 313 | 65 | 140 | 33 | 3,5 | 23,81 | 8 | 2,11 | 92300 | 56000 | 4,8 |
| 314 | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 25,4 | 8 | 2,60 | 104 000 | 63000 | 4,5 |
| 315 | 75 | 160 | 37 | 3,5 | 26,99 | 8 | 3,10 | 112000 | 72 500 | 4,3 |
| 316 | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 28,58 | 8 | 3,60 | 124 000 | 80000 | 3,8 |
| 317 | 85 | 180 | 41 | 4,0 | 30,16 | 8 | 4,30 | 133 000 | 90000 | 3,6 |
| 318 | 90 | 190 | 43 | 4,0 | 31,75 | 8 | 5,10 | 143 000 | 99000 | 3,4 |
| 320 | 100 | 215 | 47 | 4,0 | 36,51 | 8 | 7,00 | 174 000 | 132000 | 3,0 |

Предусмотрены d=110÷150мм

Тяжелая серия диаметров 4, узкая серия ширин 0

| 403 | 17 | 62 | 17 | 2,0 | 12,7 | 6 | 0,27 | 22900 | 11 800 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405 | 25 | 80 | 21 | 2,5 | 16,67 | 6 | 0,5 | 36400 | 20400 | 9 |
| 406 | 30 | 90 | 23 | 2,5 | 19,05 | 6 | 0,72 | 47000 | 26700 | 8,5 |
| 407 | 35 | 100 | 25 | 2,5 | 20,64 | 6 | 0,93 | 55300 | 31 000 | 7,0 |
| 408 | 40 | 110 | 27 | 3,0 | 22,23 | 6 | 1,20 | 63700 | 36500 | 6,7 |
| 409 | 45 | 120 | 29 | 3,0 | 23,02 | 7 | 1,52 | 76 100 | 45500 | 6,0 |
| 410 | 50 | 130 | 31 | 3,5 | 25,4 | 7 | 1,91 | 87 100 | 52000 | 5,3 |
| 411 | 55 | 140 | 33 | 3,5 | 26,99 | 7 | 2,3 | 100000 | 63000 | 5,0 |
| 412 | 60 | 150 | 35 | 3,5 | 28,58 | 7 | 2,8 | 108000 | 70000 | 4,8 |
| 413 | 65 | 160 | 37 | 3,5 | 30,16 | 7 | 3,4 | 119000 | 78000 | 4,5 |
| 414 | 70 | 180 | 42 | 4,0 | 34,93 | 7 | 5,3 | 143000 | 105000 | 3,8 |
| 416 | 80 | 200 | 48 | 4,0 | 38,1 | 7 | 7,0 | 163 000 | 125000 | 3,4 |
| 417 | 85 | 210 | 52 | 5,0 | 39,69 | 7 | 8,0 | 174 000 | 135000 | 3,2 |
| 418 | 90 | 225 | 54 | 5,0 | - | - | 11,4 | 186 000 | 146000 | - |

- При пластичном смазочном материале.
 Примечание. Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм3.
 Пример обозначения шарикового радиального подшипника особолегкой серии диаметров 1, серии ширин 0 с d = 50 мм, D = 80 мм, В = 16 мм: Подшипник 110  ГОСТ 8338—75

Шариковые радиальные однорядные подшипники с защитными шайбами (по ГОСТ 7242—81)   

Размеры, мм

| Обозначения типоразмеров подшипников | d | D | В | г | Масса, кг | С, Н | С0,Н | nпред10-3, мин-1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с одной защитной шайбой | с двумя защитными шайбами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия диаметров 1 |
| 60018 | 80018* | 8 | 22 | 7 | 0,5 | 0,012 | 3250 | 1340 | 32 |
| 60104 | 80104 | 20 | 42 | 12 | 1,0 | 0,070 | 9360 | 4500 | 17 |
| 60106 | 80106 | 30 | 55 | 13 | 1.5 | 0.120 | 13 300 | 6800 | 12 |
| *Для подшипника 80018 n пред = 25 000. Предусмотрены d = 7, 9, 10÷17, 25, 35 ÷ 120 мм. |
| Серия диаметров 2 |
| 60024 60025 60026 60027 60029 60200 60201 60202 60203 60204 60205 60206 60207 60208 60209 60210 60212 60214 60218 60220 | 80024 80025 80026 80027 80029 80200 80201 80202 80203 *1 80204 80205 80206 *2 80207 80208 *3 80209 80210 80212 80214 80218 802220 | 4 5 6 7 9 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 60 70 90 100 | 13 16 19 22 26 30 32 35 40 47 52 62 72 80 85 90 110 125 160 180 | 5 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 30 34 | 0,3 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 | 0,004 0,006 0,010 0,013 0,019 0,030 0,037 0,045 0,065 0,106 0,12 0,19 0,29 0,36 0,41 0,46 0,80 1,06 2,20 3,16 | 900 1480 2170 3250 4620 5900 6890 7800 9560 12700 14000 19500 25500 32000 33200 35100 52000 61800 95600 124000 | 415 740 1160 1350 1960 2650 3100 3550 4500 6200 6950 10000 13700 17800 18600 19800 31000 37500 62000 79000 | 38 36 32 30 26 24 22 19 17 15 12 10 9,0 8,5 7,5 7,0 6,0 5,0 - 3,4 |
| •1 Для подшипника 80203 nпред = 12 500 мин-1. •2 Для подшипника 80206 nпред = 8000 мин-1. •3 Для подшипника 80208 nпред = 6300 мин-1. Предусмотрены d = 3, 55, 65, 75, 80, 85, 110 ÷ 140 мм. |
| Серия диаметров 3 |
| 60302 60303 60305 60306 60307 60308 60309 60310 60311 60314 | 80302 80303 80305 80306 80307 80308 80309 80310 80311 80314 | 15 17 25 30 35 40 45 50 55 70 | 42 47 62 72 80 90 100 110 120 150 | 13 14 17 19 21 23 25 27 29 35 | 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 | 0,08 0,11 0,23 0,34 0,44 0,64 0,80 1,08 1,37 2,50 | 11400 13500 22500 28100 33200 41000 52700 61800 71500 104000 | 5400 6650 11400 14600 18000 22400 30000 36000 41500 63000 | 17 16 11 9 8,5 7,5 6,7 6,3 5,6 4,5 |
| Примечание. Стандарт распространяется на шариковые радиальные подшипники с защитными шайбами серий диаметров: 1; 2; 3 и 9. Пример обозначения подшипника шарикового радиального однорядного, с одной защитной шайбой, легкой серии диаметров 2 с d = 6 мм, D = 19 мм и В=6 мм: Подшипник 60026 ГОСТ 7242-81 |

Шариковые радиальные однорядные подшипники с уплотнением (по ГОСТ 8882-75)

Подшипники типа 160000 допускается изготовлять с кольцами от подшипников типа 180000.

Размеры, мм

| Серия диаметров 2 и 5, серия ширин 0 |
| --- |
| Обозначение подшипников серий диаметров 2 и 5 для типов | d | D | B для серий диаметров | r | r1 | Масса кг | С, Н серия 2 | Со, Н серия 2 | С, Н серия 5 | Со, Н серия 5 | nпред10-3, мин-1 |
| 160000 | 180000 |  |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160200 160201 160202 160203 160204 160205 160208 | 160500 160501 160502 160503 160504 160505 160508 | 180200 180201 180202 180203 180204 180205 180208 | 180500 180501 180502 180503 180504 180505 180508 | 10 12 15 17 20 25 40 | 30 32 35 40 47 52 80 | 9 10 11 12 14 15 18 | 14 14 14 16 18 18 23 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 | 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 | 0,05 0,06 0,06 0,08 0,14 0,15 0,45 | 5900 6890 7800 9560 12700 14000 32000 | 2650 3110 3550 4500 6200 6950 17800 | 5900 6890 7800 9560 12700 14000 32000 | 2650 3100 3550 4500 6200 6950 17800 | - 15 - 12 10 8,5 5,6 |
| Пример обозначения однорядного радиального шарикового с одним уплотнением подшипника серии диаметров 2 с d = 25 мм, D = 52 мм и В= 15 мм: Подшипник 160205 ГОСТ 8882-75 |

Радиальные шарикоподшипники со стопорной канавкой на наружном кольце
                                                   и кольца упорные по ГОСТ 2893-82

Подшипник

Упорное кольцо в свободном состоянии

*Размеры D2 и g относятся к упорному кольцу, смонтированному на подшипнике.

Размеры, мм

| Обозна- чение подшип- ника | d | D | D1 | B | a | b | r | C, H | Co, H | n*пред х х 10-3, мин-1 | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наиб. | наим. |  | наиб. | наим. | наиб. | наим. |  |  |  |  |  |
| Серия диаметров 3 |
| 50305 50306 50307 50308 50309 50310 50311 50312 | 25 30 35 40 45 50 55 60 | 62 72 80 90 100 110 120 130 | 59,61 68,81 76,81 86,79 96,80 106,81 115,21 125,22 | 59,11 68,30 76,30 86,28 96,29 106,30 114,71 124,71 | 17 19 21 23 25 27 29 31 | 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 4,06 4,06 | 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,86 3,86 | 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,4 3,4 | 1,9 1,9 1,9 2,7 2,7 2,7 3,1 3,1 | 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 | 22500 28100 33200 41000 52700 61800 71500 81900 | 11400 14600 18000 22400 30000 36000 41500 48000 | 11 9 8,5 7,5 6,7 6,3 5,6 5,0 | 0,23 0,35 0,43 0,63 0,79 1,06 1,33 1,6 |
| Серия диаметров 4 |
| 50406 50408 50410 50412 | 30 40 50 60 | 90 110 130 150 | 86,79 106,81 125,22 145,24 | 86,28 106,80 124,71 144,73 | 23 27 31 35 | 3,28 3,28 4,06 4,90 | 3,07 3,07 3,86 4,65 | 3,0 3,0 3,4 3,4 | 2,7 2,7 3,1 3,1 | 2,5 3,0 3,5 3,5 | 47000 63700 87100 108000 | 26700 36500 52000 70000 | 8,5 6,7 5,3 4,8 | 0,72 1,17 1,88 2,80 |

Упорные кольца в свободном состоянии
Размеры, мм

| D | D1 | D2 | l | f | g | g1 (отклонение по Н14) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наиб. | наим. | наиб. | наим. | наиб. | наим. |  |  |
| Средняя серия диаметров 3, тяжелая серия диаметров 4 |
| 62 72 80 90 100 110 120 130 150 | 67,7 78,6 86,6 96,5 106,5 116,5 129,7 139,7 159,7 | 59,0 68,2 76,2 86,2 96,2 106,2 114,6 124,6 144,5 | 58,4 67,6 75,6 85,6 95,4 105,4 113,8 123,8 143,3 | 4,04 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 7,21 7,21 7,21 | 3,89 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 7,06 7,06 7,06 | 1,7 1,7 1,7 2,46 2,46 2,46 2,82 2,82 2,82 | 1,60 1,60 1,60 2,36 2,36 2,36 2,72 2,72 2,72 | 4 5 5 5 5 5 7 7 7 | 2,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 5,3 5,3 5,3 |
| Обозначение радиального однорядного шарикоподшипника со стопорной канавкой на наружном кольце серии 3 с d = 40 мм, D = 90 мм и В= 23 мм: Подшипник 50308 ГОСТ 2893-82 |

Радиальные сферические двухрядные шарикоподшипники
                                                                 (по ГОСТ 28428-90)

| тип 1000 с циллиндрическим отверстием | тип 111000 с коническим отверстием |
| --- | --- |

Размеры, мм

| Обозначение подшипников типа | d | D | B | r | Шарики | C, H | Co, H | nпред х х 10-3, мин-1 | Масса *, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 111000 |  |  |  |  | Dw | z |  |  |  |  |
| Серия диаметров 2, серия ширин 0 |
| 1005 1006 1007 1008 | - | 5 6 7 8 | 19 19 22 22 | 6 6 7 7 | 0,5 | 3,18 3,18 3,18 3,18 | 8 8 10 10 | 2150 2150 2650 2650 | 540 540 655 655 | 32 32 30 30 | 0,009 0,009 0,014 0,014 |
| 1009 1200 1201 1202 1203 | - | 9 10 12 15 17 | 26 30 32 35 40 | 8 9 10 11 12 | 1,0 | 3,97 4,76 4,76 5,56 5,56 | 9 9 10 10 12 | 3900 5530 5590 7410 7930 | 930 1370 1500 2040 2420 | 26 24 22 19 18 | 0,022 0,033 0,040 0,050 0,073 |
| 1204 1205 1206 | 111204 111205 111206 | 20 25 30 | 47 52 62 | 14 15 16 | 1,5 | 6,35 6,14 7,94 | 12 12 14 | 9950 12100 15600 | 3180 4000 5800 | 15 13 10 | 0,12 0,14 0,22 |
| 1207 1208 1209 1210 | 111207 111208 111209 111210 | 36 40 45 50 | 72 80 85 90 | 17 18 19 20 | 2,0 | 7,94 8,73 9,53 9,53 | 16 17 16 18 | 15900 19000 21600 22900 | 6600 8550 9600 10800 | 9 8,5 7,5 7,0 | 0,32 0,42 0,47 0,53 |
| 1211 1212 1213 1214 1215 | 111211 111212 111213 111214 111215 | 55 60 65 70 75 | 100 110 120 125 130 | 21 22 23 24 25 | 2,5 | 10,32 11,11 11,11 11,9 12,7 | 19 19 21 20 20 | 26500 30200 31200 34500 39000 | 13300 15500 17200 18700 21500 | 6,3 5,6 5,3 5,0 4,8 | 0,71 0,90 1,15 1,26 1,36 |
| 1216 1217 1218 | 111216 111217 111218 | 80 85 90 | 140 150 160 | 26 28 30 | 3,0 | 12,7 14,29 15,86 | 22 21 19 | 39700 48800 57200 | 23500 28500 32000 | 1,5 4,0 3,8 | 1,67 2,10 2,52 |
| 1220 1222 | 111220 111222 | 100 110 | 180 200 | 34 38 | 3,5 | 17,46 19,84 | 20 20 | 68900 88400 | 40500 52000 | 3,4 3,0 | 3,70 5,15 |
| Серия диаметров 5 |
| 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 | 111506 111507 111508 111509 111510 111511 111512 111513 | 30 35 40 45 50 55 60 65 | 62 72 80 85 90 100 110 120 | 20 23 23 23 23 25 28 31 | 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 | 7,94 9,53 9,53 9,53 9,53 - - - | 14 14 16 18 19 - - - | 15300 21600 22500 23400 23400 26500 33800 43600 | 5700 8200 9450 10700 11500 13400 16600 21600 | 9,5 8,5 7,5 7,0 6,3 - - - | 0,26 0,40 0,50 0,54 0,59 0,81 1,09 1,46 |
| Серия диаметров 3 |
| 1300 | - | 10 | 35 | 11 | 1,0 | 5,56 | 9 | 7250 | 2000 | 18 | 0,06 |
| 1301 1302 1303 |  | 12 15 17 | 37 42 47 | 12 13 14 | 1,5 | 6,35 6,35 7,14 | 9 10 11 | 9360 9560 12500 | 2600 2800 3660 | 18 17 14 | 0,07 0,09 0,13 |
| 1304 1305 1306 | 111304 111305 111306 | 20 25 30 | 52 62 72 | 15 17 19 | 2,0 | 7,14 8,73 9,53 | 12 12 13 | 12500 17800 21200 | 3660 6000 7700 | 12 9,5 9,0 | 0,16 0,26 0,39 |
| 1307 1308 1309 | 111307 111308 111309 | 35 40 45 | 80 90 100 | 21 23 25 | 2,5 | 10,32 11,11 12,7 | 14 15 15 | 25100 29600 37700 | 9800 12200 15900 | 7,5 6,7 6,3 | 0,51 0,71 0,96 |
| 1310 1311 | 111310 111311 | 50 55 | 110 120 | 27 29 | 3,0 | 14,29 15,08 | 13 15 | 43600 50700 | 17500 22500 | 5,6 5,0 | 1,21 1,58 |
| 1312 1313 1314 1315 1316 | 111312 111313 111314 111315 111316 | 60 65 70 75 80 | 130 140 150 160 170 | 31 33 35 37 39 | 3,5 | 15,88 16,67 18,26 19,05 20,64 | 16 16 16 16 15 | 57200 61800 74100 79300 88400 | 26500 29500 35500 38500 42000 | 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 | 1,96 2,5 3,0 3,6 4,2 |
| 1317 1318 1320 | 111317 111318 111319 | 85 90 100 | 180 190 215 | 41 43 47 | 4,0 | 21,43 23,81 26,99 | 16 15 15 | 97500 117000 133600 | 48500 56000 64000 | 3,4 3,2 2,8 | 5,0 5,8 8,3 |
| Серия диаметров 6 |
| 1605 1606 | 111605 111606 | 25 30 | 62 72 | 24 27 | 2,0 | 10,32 11,91 | 11 11 | 24200 31200 | 7500 10000 | 9,5 8,5 | 0,34 0,50 |
| 1607 1608 1609 | 111607 111608 111609 | 35 40 45 | 80 90 100 | 31 33 36 | 2,5 | 13,49 14,29 15,08 | 11 12 12 | 39700 44900 54000 | 12900 15700 19400 | 7,0 6,3 5,6 | 0,68 0,93 1,23 |
| 1610 1611 | 111610 111611 | 50 55 | 110 120 | 40 43 | 3,0 | 17,46 19,05 | 12 12 | 63700 76100 | 23600 28000 | 5,3 4,5 | 1,61 2,10 |
| 1612 1613 1614 1616 | 111612 111613 111614 111616 | 60 65 70 80 | 130 140 150 170 | 46 48 150 170 | 3,5 | 20,64 21,43 23,02 26,99 | 12 13 13 13 | 87100 95600 111000 135000 | 33000 38500 44500 58000 | 4,0 3,6 3,2 2,6 | 2,60 3,20 3,92 6,10 |
| Пример обозначения двухрядного сферического радиального шарикового подшипника типа 1000, серии диаметров 3 с d = 35 мм, D = 80 мм, В = 21 мм: Подшипник 1307 ГОСТ 28428-90 |
| * Масса приведена для подшипников типа 1000. |

| Обозначения подшипников типа | Шарики | Расчетные параметры |
| --- | --- | --- |
|  |  | e | Y | Y0 | X |
| 1000 | 111000 | Dw | z |  | F0/Fr £e | F0/Fr >e |  | F0/Fr £e | F0/Fr >e |
| Легкая серия диаметров 2 |
| 1005 1006 1007 1008 | — | 3,18 3,18 3,18 3,18 | 8 8 10 10 | 0,34 0,34 0,33 0,33 | 1,87 1,87 1,89 1,89 | 2,90 2,90 2,92 2,92 | 1,96 1,96 1,98 1,98 | 1,0 | 0,65 |
| 1009 1200 1201 1202 1203 | — | 3,97 4,76 4,76 5,56 5,56 | 9 9 10 10 12 | 0,33 0,32 0,33 0,33 0,31 | 1,87 1,96 1,88 1,90 2,05 | 2,89 3,03 2,92 2,94 3,18 | 1,95 2,05 1,97 1,99 2,15 |  |  |
| 1204 1205 1206 | 111204 111205 111206 | 6,35 6,14 7,94 | 12 12 14 | 0,27 0,27 0,24 | 2,31 2,32 2,58 | 3,57 3,60 3,99 | 2,42 2,44 2,70 |  |  |
| 1207 1208 1209 1210 | 111207 111208 111209 111210 | 7,94 8,73 9,53 9,53 | 16 17 16 18 | 0,23 0,22 0,21 0,21 | 2,74 2,87 2,97 3,13 | 4,24 4,44 4,60 4,85 | 2,87 3,01 3,11 3,28 |  |  |
| 1211 1212 1213 1214 1215 | 111211 111212 111213 111214 111215 | 10,32 11,11 11,11 11,9 12,7 | 19 19 21 20 20 | 0,20 0,19 0,17 0,18 0,18 | 3,20 3,40 3,70 3,50 3,60 | 5,00 5,27 5,73 5,43 5,57 | 3,39 3,57 3,88 3,68 3,77 |  |  |
| 1216 1217 1218 | 111216 111217 111218 | 12,7 4,29 5,86 | 22 21 19 | 0,16 0,17 0,17 | 3,90 3,69 3,76 | 6,10 5,71 5,82 | 4,13 3,87 3,94 |  |  |
| 1220 1222 | 111220 111222 | 17,46 19,84 | 20 20 | 0,17 0,17 | 3,63 3,64 | 5,63 5,64 | 3,81 3,82 |  |  |
| Серия диаметров 5 |
| 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 | 111506 111507 111508 111509 111510 111511 111512 111513 | 7,94 9,53 9,53 9,53 9,53 - - - | 14 14 16 18 19 - - - | 0,39 0,37 0,33 0,31 0,29 - - - | 1.59 1,69 1,90 2,06 2,20 - - - | 2,47 2,62 2,94 3,19 3,41 - - - | 1,68 1,77 1,99 2,16 2,31 - - - | 1,0 | 0,65 |
| Серия диаметров 3 |
| 1300 | — | 5,56 | 9 | 0,33 | 1,91 | 2,96 | 2 | 1,0 | 0,65 |
| 1301 1302 1303 |  | 6,35 6,35 7,14 | 9 10 11 | 0,35 0,33 0,33 | 1,81 1,89 1,92 | 2,80 2,92 2,97 | 1,90 1,98 2,01 |  |  |
| 1304 1305 1306 | 111304 111305 111306 | 7,14 8,73 9,53 | 12 12 13 | 0,29 0,28 0,26 | 2,17 2,26 2,46 | 3,35 3,49 3,80 | 2,27 2,36 2,58 |  |  |
| 1307 1308 1309 | 111307 111308 111309 | 10,32 11,11 12,7 | 14 15 15 | 0,25 0,23 0,25 | 2,57 2,61 2,54 | 3,98 4,05 3,93 | 2,69 2,74 2,66 |  |  |
| 1310 1311 | 111310 111311 | 14,29 15,08 | 13 15 | 0,24 0,23 | 2,68 2,70 | 4,14 4,17 | 2,80 2,82 |  |  |
| 1312 1313 1314 1315 1316 | 111312 111313 111314 111315 111316 | 15,88 16,67 18,26 19,05 20,64 | 16 16 16 16 15 | 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 | 2,80 2,79 2,81 2,84 2,92 | 4,33 4,31 4,35 4,39 4,52 | 2,93 2,92 2,95 2,97 3,06 |  |  |
| 1317 1318 1320 | 111317 111318 111320 | 21,43 23,81 26,99 | 16 15 15 | 0,22 0,22 0,24 | 2,90 2,82 2,67 | 4,49 4,36 4,14 | 3,04 2,95 2,80 |  |  |
| Серия диаметров б |
| 1605 1606 | 111605 111606 | 10,32 11,91 | 11 11 | 0,47 0,44 | 1,34 1,43 | 2,07 2,22 | 1,40 1,50 | 1 | 0,65 |
| 1607 1608 1609 | 111607 111608 111609 | 13,49 14,29 15,08 | 11 12 12 | 0,46 0,43 0,42 | 1,36 1,46 1,51 | 2,11 2,25 2,33 | 1,43 1,52 1,58 | 1 |  |
| 1610 1611 | 111610 111611 | 17,46 19,05 | 12 12 | 0,43 0,41 | 1,48 1,52 | 2,29 2,35 | 1,55 1,60 | 1 |  |
| 1612 1613 1614 1616 | 111612 111613 111614 111616 | 20,64 21,43 23,02 26,99 | 12 13 13 13 | 0,41 0,38 0,38 0,37 | 1,56 1,65 1,68 1,68 | 2,41 2,55 2,59 2,61 | 1,63 1,73 1,76 1,76 | 1 |  |

Роликовые радиальные подшипники с короткими
                                          цилиндрическими роликами (по ГОСТ 8328-75)

| Тип 2000 | Тип 12000 | Тип 32000 | Тип 42000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип 52000 | Тип 62000 | Тип 92000 | Тип 102000 |

Размеры, мм

| Обозначение подшипников типа | d | D | B | r | r1 | Масса, кг ~ | C, H | Co, H | nпред х х 10-3, мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100 | 32100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия диаметров 1, серия ширин 0 |
| 2106 2109 2110 | 32106 32109 32110 | 30 45 50 | 55 75 80 | 13 16 16 | 1,5 1,5 1,5 | 0,8 1,0 1,0 | 0,14 0,31 0,33 | 25100 31400 30800 | 14600 17600 17600 | 12 9 8,5 |
| 2111 2113 2114 2116 2118 | 32111 32113 32114 32116 32118 | 55 65 70 80 90 | 90 100 110 125 140 | 17 18 20 22 24 | 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 | 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 | 0,45 0,51 0,70 1,00 1,35 | 34700 38000 56100 66000 80900 | 23600 26500 36000 44000 56000 | 1,5 6,3 6,0 5,3 4,8 |
| Предусмотрены d=20, 95÷500 мм |

| Обозначение подшипников типа | d | D | B | r | r1 | Масса, кг ~ | C*, H | Co*, H | nпред 10-3, мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2200 | 12200 | 32200 | 42200 | 92200 | 102200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия диаметров 2, серия ширин 0 |
| 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2220 | 12202 12203 12204 12205 12206 12207 12208 12209 12210 12211 12212 12213 12214 12215 12216 12217 12218 12220 | 32202 32203 32204 32205 32206 32207 32208 32209 32210 32211 32212 32213 32214 32215 32216 32217 32218 32220 | 42202 42203 42204 42205 42206 42207 42208 42209 42210 42211 42212 42213 42214 42215 42216 42217 42218 42220 | - 92203 92204 92205 92206 92207 92208 92209 92210 92211 92212 92213 92214 92215 92216 92217 92218 92220 | - 102203 102204 102205 102206 102207 102208 102209 102210 102211 102212 102213 102214 102215 102216 - - - | 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 | 35 40 47 52 62 72 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 180 | 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 34 | 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 | 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 | 0,07 0,07 0,11 0,13 0,20 0,29 0,37 0,43 0,48 0,64 0,82 1,05 1,15 1,25 1,50 1,90 2,30 3,40 | 12500 17200 25100 28600 38000 48400 53900 60500 64400 84200 93500 106000 119000 130000 138000 165000 183000 251000 | 6400 7100 12600 15200 19600 26500 29500 35000 37500 49000 53500 66500 71000 81500 87000 108000 120000 170000 | 19 17 15 12 10 9 8,5 7,5 7,0 6,3 5,6 5,3 5,0 4,8 4,5 4,3 3,8 3,4 |
| * Повышенная грузоподъемность Предусмотрены d=105÷320 мм |

| Обозначение подшипников типа | d | D | B | b | r=r1 | Масса, кг ~ | C*, H | Co*, H | nпред 10-3, мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2300 | 12300 | 32300 | 42300 | 62300 | 92300 | 102300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия диаметров 3, серия ширин 0 |
| 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2320 2322 | 12305 12306 12307 12308 12309 12310 12311 12312 12313 12314 12315 12316 12317 12318 12320 12322 | 32305 32306 32307 32308 32309 32310 32311 32312 32313 32314 32315 32316 32317 32318 32320 32322 | 42305 42306 42307 42308 42309 42310 42311 42312 42313 42314 42315 42316 42317 42318 42320 42322 | 62305 62306 62307 62308 62309 62310 62311 62312 62313 62314 62315 62316 62317 62318 62320 62322 | 92305 92306 92307 92308 92309 92310 92311 92312 92313 92314 92315 92316 92317 92318 92320 92322 | 102305 102306 102307 102308 102309 102310 102311 102312 102313 102314 102315 102316 102317 102318 - - | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 | 62 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 215 240 | 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 47 50 | 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 | 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 | 0,24 0,36 0,48 0,66 0,87 1,15 1,45 1,85 2,25 2,75 3,25 3,9 4,5 5,4 7,7 10,5 | 40200 51200 64400 80900 99000 110000 138000 151000 183000 205000 242000 260000 297000 319000 391000 468000 | 23200 26000 35000 44500 56000 70500 87500 98000 107000 124000 149000 163000 190000 206000 250000 310000 | 9,5 8,5 8,0 6,7 6,3 5,6 5,0 4,8 4,5 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 2,8 2,4 |
| * Повышенная грузоподъемность Предусмотрены d=15, 17, 120÷300 мм |

| Обозначение подшипников типа | d | D | B | b | r=r1 | Масса, кг ~ | C*, H | Co*, H | nпред 10-3, мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2600 | 12600 | 32600 | 42600 | 52600 | 62600 | 92600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия диаметров 6, серия ширин 0 |
| 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2620 | 12605 12606 12607 12608 12609 12610 12611 12612 12613 12614 12615 12616 12617 12618 12620 | 32605 32606 32607 32608 32609 32610 32611 32612 32613 32614 32615 32616 32617 32618 32620 | 42605 42606 42607 42608 42609 42610 42611 42612 42613 42614 42615 42616 42617 42618 42620 | - - - - - 52610 52611 52612 52613 52614 52615 52616 52617 52618 52620 | - - - - - 62610 62611 62612 62613 62614 62615 62616 62617 62618 62620 | 92605 92606 92607 92608 92609 92610 92611 92612 92613 92614 92615 92616 92617 92618 92620 | 23 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 | 62 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 215 | 24 27 31 33 36 40 43 46 48 51 55 58 60 64 73 | - - - 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 | 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 | 0,34 0,50 0,70 0,96 1,25 1,70 2,1 2,7 3,25 3,95 4,85 5,85 6,60 7,90 12,00 | 56100 73700 91300 112000 138000 161000 201000 224000 251000 275000 330000 358000 - 440000 583000 | 34500 46500 61000 75000 95000 114000 143000 160000 180000 200000 245000 265000 - 325000 450000 | 9 8 7 6,3 5,6 5,0 4,8 4,3 4,0 3,8 3,4 3,2 3,0 2,8 2,4 |
| * Повышенная грузоподъемность Предусмотрены d=20, 110÷300 мм |

| Обозначение подшипников типа | d | D | B | b | r=r1 | Масса, кг ~ | C*, H | Co*, H | nпред 10-3, мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2400 | 32400 | 42400 | 62400 | 92400 | 102400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия диаметров 4, серия ширин 0 |
| 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2420 | 32408 32409 32410 32411 32412 32413 32414 32415 32416 32417 32418 32420 | 42408 42409 42410 42411 42412 42413 42414 42415 42416 42417 42418 42420 | 62408 62409 62410 62411 62412 62413 62414 62415 62416 62417 62418 62420 | 92408 92409 92410 92411 92412 92413 92414 92415 92416 92417 92418 92420 | 102408 102409 102410 102411 102412 102413 102414 102415 102416 - - - | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 | 110 120 130 140 150 160 180 190 200 210 225 250 | 27 29 31 33 35 37 42 45 48 52 54 58 | 8 8 9 10 10 11 12 13 13 14 14 16 | 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 5 5 5 | 1,30 1,65 2,0 2,5 3,0 3,6 5,25 6,25 7,3 8,7 10,5 14,0 | 96800 106000 130000 142000 168000 183000 229000 264000 303000 319000 385000 429000 | 57000 69500 86500 86500 106000 127000 163000 173000 200000 228000 260000 320000 | - 5,6 5,0 4,8 4,3 4,0 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,4 |
| Предусмотрены d=30, 35, 105÷240 мм |
| Пример обозначения подшипника типа 32100 с d=30 мм; D=55 мм; В=13 мм: Подшипник 32106 ГОСТ 8328-75 |

Роликовые радиальные сферические двухрядные подшипники
                                                                    (по ГОСТ 5721-75)

Тип 3000 с цилиндрическим отверстием Тип 113000 с коническим отверстием

Размеры, мм

| Обозначение подшипников типа | d | D | В | г | Масса, кг ≈ | С, Н | Со, Н | nпред ·10-3, мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 113000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия диметров 5, серия ширин 0 |
| 3508 3509 3514 3516 3518 3520 3522 3524 | 113508 113509 113514 113516 113518 113520 113522 113524 | 40 45 70 80 90 100 110 120 | 80 85 125 140 160 180 200 215 | 23 23 31 33 40 46 53 58 | 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 | 0,58 0,60 1,67 2,20 3,55 5,20 7,50 9,30 | 57000 64000 132 000 160000 216000 275000 355000 415 000 | 33300 35000 93800 118000 159 000 212000 276000 325 000 | 4,5 4,3 2,6 2,2 1,9 1,8 1,7 1,6 |
| Предусмотрены d = 130 ÷ 400 мм. |
| Серия диаметров б, серия ширин 0 |
| 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3620 3622 | 113608 113609 113610 113611 113612 113613 113614 113615 113616 113617 113618 113620 113622 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 | 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 215 240 | 33 36 40 43 46 48 51 55 58 60 64 73 80 | 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3.5 4,0 4,0 4,0 4,0 | 1,03 1,4 1,9 2,4 3,1 3,7 4,35 5,4 6,6 7,4 9,3 13,0 18,2 | 95000 114000 150000 170000 196000 220000 270000 300000 325000 365000 400000 520000 610000 | 64900 74800 101000 118000 128000 142000 181000 207000 227000 270000 300000 410000 470000 | 4,3 3,8 3,4 3,0 2,8 2,4 2,2 2,0 1,9 1.8 1,8 1,7 1,5 |
| Предусмотрены d=120÷ 400 мм. |

| Обозначение подшипников типа | Расчетные параметры |
| --- | --- |
|  | е | Y | Yo | X |
|  |  | F0/Fr £e | F0/Fr >e |  | F0/Fr £e | F0/Fr >e |
| 3000 | 113000 |  |  |  |  |  |  |
| Серия диаметров 5, серия ширин 0 |
| 3508 3509 3514 3516 3518 3520 3522 3524 | 113508 113509 113514 113516 113518 113520 113522 113524 | 0,321 0,293 0,270 0,25 0,27 0,27 0,28 0,29 | 2,1 2,26 2,51 2,68 2,54 2,47 2,39 2,38 | 3,13 3,36 3,74 4 3,77 3,68 3,55 3,51 | 2,06 2,21 2,46 2,63 2,48 2,41 2,33 2,31 | 1,0 | 0,67 |
| Серия диаметров 6, серия ширин 0 |
| 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3620 3622 | 113608 113609 113610 113611 113612 113613 113614 113615 113616 113617 113618 113620 113622 | 0,42 0,41 0,42 0,41 0,4 0,37 0,37 0,38 0,36 0,37 0,37 0,37 0,37 | 1,61 1,67 1,62 1,66 1,68 1,8 1,81 1,78 1,88 1,84 1,83 1,81 1,83 | 2,4 2,5 2,42 2,47 2,5 2,69 2,7 2,65 2,81 2,74 2,72 2,7 2,72 | 1,58 1,62 1,59 1,62 1,64 1,77 1,78 1,74 1,84 1,8 1,79 1,77 1,79 | 1,0 | 0,67 |
| Пример обозначения двухрядного сферического радиального роликового подшипника средней серии диаметров 6, широкой серии ширин 0 с d = 110 мм, D = 240 мм, В = 80 мм: Подшипник 3622 ГОСТ 5721-75 |

Шариковые двухрядные подшипники с закрепительными втулками (по ГОСТ 8545-75)

Тип 11000 Закрепительная втулка
              Размеры, мм

| Обозначения подшипников для серии диаметров | d1 | d | D | B для серии диаметров | r | Шарики | С, Н | Сo,Н | nпред·10-3, мин-1 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2; 3 | 5; 6 |  |  |  | 2; 3 | 5; 6 |  | Dw | z |  |  |  |  |
| Серия диаметров 2 и 5, серия ширин 0 |
| 11204 11205 | - 11505 | 20 25 | 25 30 | 52 62 | 15 16 | - 20 | 1,5 1,5 | 6,14 7,94 | 12 14 | 12100 15600 | 4000 5800 | 13,0 10,0 | 0,21 0,31 |
| 11206 11207 11208 11209 11210 11211* 11212* 11213 11214 11215 11216* 11217 11218 11220 | 11506 11507 11508 11509 11510 - 11512 - 11514 - 11516 - 11518 - | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 | 35 40 45 50 55 60 65 75 80 85 90 95 100 110 | 72 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 | 17 18 19 20 21 22 23 25 26 28 30 32 34 38 | 23 23 23 23 25 - 31 - 33 - 40 - 46 - | 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 | 7,94 8,73 9,53 9,53 10,32 11,11 11,11 12,70 12,70 14,29 15,86 - 17,46 19,84 | 16 17 16 18 19 19 21 20 22 21 19 - 20 20 | 15900 19000 21600 22900 26500 30200 31200 39000 39700 48800 57200 63700 68900 74100 | 6600 8550 9600 10800 13300 15500 17200 21500 23500 28500 32000 37000 40500 44000 | 9,0 8,5 7,5 7,0 6,3 5,6 5,3 4,8 4,5 4,0 3,8 3,6 3,4 3,0 | 0,45 0,61 0,71 0,81 1,04 1,29 1,61 2,2 2,7 3,3 3,9 4,6 5,5 7,4 |
| Серия диаметров 3 и 6, серия ширин 0 |
| 11305 11306 11307 11308 11309 11310 11311* 11312 11313 11314 11316 11318 11320 | 11605 11606 11607 11608 11609 11610 11611 11612 — 11614 11616 11618 — | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 | 30 35 40 45 50 55 60 65 75 85 90 100 110 | 72 80 90 100 110 120 130 140 160 170 190 215 240 | 19 21 23 25 27 29 31 33 37 39 43 47 50 | 27 31 33 36 40 43 46 48 — 58 64 73 — | 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 | 9,53 10,32 11,11 12,70 14,29 15,08 15,88 16,67 19,05 20,64 23,81 26,99 28,58 | 13 14 15 15 13 15 16 16 16 15 15 15 17 | 21200 25100 29600 37700 43600 50700 57200 61800 79300 88400 117000 143000 163000 | 7700 9800 12200 15900 17500 22500 26500 29500 38500 42000 56000 72000 91500 | 9,0 7,5 6,7 6,3 5,6 5,0 4,5 4,3 3,8 3,6 3,2 2,8 2,0 | 0,5 0,67 0,91 1,19 1,49 1,91 2,3 2,9 4,4 5,2 7,1 10,0 14,18 |

| Обозначения подшипников типа | Шарики | Расчетные параметры |
| --- | --- | --- |
|  |  | e | Y | Yo | X |
|  | Dw,мм | z |  | F0/Fr £e | F0/Fr >e |  | F0/Fr £e | F0/Fr >e |
| Легкая серия диаметров 2 |
| 11204 11205 11206 11207 11208 11209 11210 11211 11212 11213 11214 11215 11216 11217 11218 11220 | 6,14 7,94 7,94 8,73 9,53 9,53 10,32 11,11 11,11 12,70 12,70 14,29 15,86 — 17,46 19,84 | 12 14 16 17 16 18 19 19 21 20 22 21 19 — 20 20 | 0,27 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,2 0,19 0,17 0,18 0,16 0,17 0,17 — — — | 2,32 2,58 2,74 2,87 2,97 3,13 3,20 3,40 3,70 3,60 3,90 3,69 3,76 — — — | 3,60 3,99 4,24 4,44 4,60 4,85 5 5,27 5,73 5,57 6,10 5,71 5,82 — — — | 2,41 2,7 2,87 3,01 3,11 3,28 3,39 3,57 3,88 3,77 4,13 3,87 3,94 — — — | 1,0 | 0,65 |
| Серия диаметров 5 |
| 11505 11506 11507 11508 11509 11510 11512 11514 11516 11518 | 6,14. 7,94 8,73 9,53 9,53 10,32 11,11 12,70 15,86 17,46 | 12 16 17 16 18 19 21 22 19 20 | 0,39 0,37 0,33 0,31 0,29 — — 0,25 — — | 1,59 1,69 1,90 2,06 2,20 — — 2,49 — — | 2,47 2,62 2,94 3,19 3,41 — — 3,85 — — | 1,67 1,77 1,99 2,16 2,31 — — 2,61 — — | 1,0 | 0,65 |
| Серия диаметров 3 |
| 11305 11306 11307 11308 11309 11310 11311 11312 11313 11314 11316 11318 11320 | 9,53 10,32 11,11 12,70 14,29 15,08 15,88 16,67 19,05 20,64 23,81 26,99 28,58 | 13 14 15 15 13 15 16 16 16 15 15 15 17 | 0,26 0,25 0,23 0,25 0,24 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,24 0,22 | 2,46 2,57 2,61 2,54 2,68 2,70 2,80 2,79 2,84 2,92 2,82 2,67 2,83 | 3,80 3,98 4,05 3,93 4,14 4,17 4,33 4,31 4,39 4,52 4,36 4,14 4,38 | 2,58 2,69 2,74 2,66 2,80 2,82 2,93 2,92 2,97 3,06 2,95 2,80 2,97 | 1,0 | 0,65 |
| Серия диаметров 6 |
| 11605 11606 11607 11608 11609 11610 11611 11612 11614 11616 11618 | 9,53 10,32 11,11 12,7 14,29 15,08 15,88 16,67 20,64 23,81 26,99 | 13 14 15 15 13 15 16 16 15 15 15 | 0,44 0,46 0,43 0,42 0,43 0,41 0,41 0,38 0,37 — — | 1,43 1,36 1,46 1,51 1,48 1,52 1,56 1,65 1,68 — — | 2,22 2,11 2,25 2,33 2,29 2,36 2,41 2,55 2,61 — — | 1,50 1,43 1,52 1,58 1,55 1,60 1,63 1,73 1,76 — — | 1,0 | 0,65 |
| Пример обозначения двухрядного сферического радиального шарикового подшипника легкой серии диаметров 2 с d1 = 30мм, d = 35 мм, D = 72 мм, В = 17 мм Подшипник 11206 ГОСТ 8545—75 |

Роликовые двухрядные подшипники с закрепительными втулками (по ГОСТ 8545—75)

               Тип 13000

Закрепительная втулка приведена в табл. выше

Размеры, мм

| Обозначение подшипников | d1 | d | D | B | r | С, Н | Сo, Н | nпред·10-3, мин-1 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия диаметров 5, серия ширин 0 |
| 13514 13516 13518 13520 13522 | 70 80 90 100 110 | 80 90 100 110 120 | 140 160 180 200 215 | 33 40 46 53 58 | 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 | 160000 216000 275000 355000 415000 | 118000 159000 212000 275000 325000 | 2,7 1,9 1,8 1,7 1,6 | 3,2 4,8 6,7 9,6 11,3 |
| Серия диаметров 6, серия ширин 0 |
| 13611 13613 13614 13616 13618 13620 13622 | 55 65 70 80 90 100 110 | 60 75 80 90 100 110 120 | 130 160 170 190 215 240 260 | 46 55 58 64 73 80 86 | 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 | 196000 300000 325000 — 520000 640000 735000 | 128000 207000 227000 — 410000 470000 565000 | 2,8 2,0 1,9 — 1,7 1,5 1,3 | 3,5 6,3 7,7 10,3 15,0 20,3 26,7 |

| Обозначение подшипников | Расчетные параметры |
| --- | --- |
|  | е | Y | Yо | Х |
|  |  | F0/Fr £e | F0/Fr >e |  | F0/Fr £e | F0/Fr >e |
| Серия диаметров 5, серия ширин 0 |
| 13514 13516 13518 13520 13522 | 0,25 0,27 0,27 0,28 0,29 | 2,68 2,54 2,47 2,39 2,36 | 4,00 3.77 3,68 3,55 3,51 | 2,63 2,48 2,41 2,33 2,31 | 1,0 | 0,67 |
| Серия диаметров б, серия ширин 0 |
| 13611 13613 13614 13616 13618 13620 13622 | 0,40 - 0,36 - 0,37 0,37 0,36 | 1,68 - 1,88 - 1,81 1,83 1,85 | 2,50 - 2,81 - 2,70 2,72 2,76 | 1,64 - 1,84 - 1,77 1,79 1,81 | 1,0 | 0,67 |
| Пример обозначения двухрядного сферического радиального роликового подшипника средней серии диаметров 6 с d = 65 мм; D = 160 мм; В = 55 мм: Подшипник 13613 ГОСТ 8545-75 |

Роликовые радиальные игольчатые подшипники (по ГОСТ 4657—82)

Диаметр отверстия для смазки, мм
2 для D до 30 мм,
3 » D св. 30 до 180 мм.

По согласованию с заказчиком допускаются отверстия для смазки на внутреннем кольце.
На наружной поверхности наружного кольца (посередине) допускается кольцевая проточка.

ры, мм

| Обозначения подшипников типа | d | Fw | D | В | r | С, Н | Со,Н | nпред·10-3, мин-1 | Масса, кг тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74000 | 24000 |  | Номинал | Отклонения |  |  |  |  |  |  | 74000 | 24000 |
|  |  |  |  | верхн. | нижн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия диаметров 9, серия ширин 4 |
| 4074904 4074905 4074918 4074920 | 4024904 4024905 4024918 4024920 | 20 25 90 100 | 25 30 105 115 | +0,033 +0,033 +0,058 +0,058 | +0,020 +0,020 +0,036 +0,036 | 37 42 125 140 | 17 17 35 40 | 0,5 0,5 2,0 2,0 | 19000 21000 104000 106000 | 15300 17000 124000 132000 | 6,3 5,0 2,0 1,6 | 0,08 0,1 1,57 2,31 | 0,06 0,07 0,94 1,51 |
| Предусмотрены d = 110 ÷ 160 мм. |
| Серия диаметров 1, серия ширин 4 |
| 4074103 4074104 | 4024103 4024104 | 17 20 | 24 28 | +0,033 | +0,020 | 35 42 | 18 22 | 0,5 1,0 | 19300 22000 | 10600 17900 | 6,7 6,3 | 0,10 0,18 | 0,07 0,12 |
| 4074105 4074106 4074107 | 4024105 4024106 4024107 | 25 30 35 | 34 40 46 | +0,041 | +0,025 | 47 55 62 | 22 25 27 | 1,0 1.5 1,5 | 25000 30000 37200 | 21 700 29500 38500 | 5,0 4,5 4,0 | 0,20 0,31 0,42 | 0,13 0,20 0,27 |
| 4074108 4074109 4074110 | 4024108 4024109 4024110 | 40 45 50 | 52 58 62 | +0,049 | +0,030 | 68 75 80 | 28 30 30 | 1,5 | 40800 42000 45000 | 43500 54500 58000 | 3,4 3.2 2,6 | 0,50 0,63 0,69 | 0,31 0,39 0,44 |
| 4074111 4074112 4074113 | 4024111 4024112 4024113 | 55 60 65 | 70 75 80 | +0,049 | +0,030 | 90 95 100 | 35 | 2,0 | 59000 62000 65000 | 72000 77500 82500 | 2,6 2,2 2,0 | 0,97 1,13 1,19 | 0,60 0,69 0,73 |
| 4074114 4074115 4074116 | 4024114 4024115 4024116 | 70 75 80 | 88 92 100 | +0,058 | +0,036 | 110 115 J25 | 40 40 45 | 2,0 | 89000 92000 97500 | 117000 122 000 132 000 | 1,8 1,6 1,3 | 1,74 1,80 2,46 | 1,04 1,10 1,46 |
| Пример обозначения роликового радиального игольчатого подшипника типа 74000 серии диаметров 1 , серии ширин 4 с d = 50 мм, D = 80 мм, В =30 мм:Подшипник 4074110 ГОСТ 4657—82 ГОСТ 4657—82 предусматривает и другие типы подшипников. |

Технические требования. Предельные отклонения диаметра дорожек качения на валу подшипников типа 24000 — по h5. Твердость поверхности дорожек качения на валу под подшипники типа 24000 должна быть не менее 61HRC,. Параметры шероховатости поверхности дорожек качения на валу под подшипники типа 24000 должны быть Ra ≤ 0,32 мкм. Съемные детали комплектных и некомплектных подшипников могут быть невзаимозаменяемыми.

Подшипники типа 24000 поставляют с невзаимозаменяемыми деталями в разобранном виде. Чтобы детали не перепутать, на коробках с роликами и на наружной цилиндрической поверхности колец наносят номер комплекта. Кольца и комплект упакованных роликов вкладывают в одну общую коробку.

Шариковые радиально-упорные однорядные подшипники (по ГОСТ 831—75)
                                                           Типы 36000, 46000, 66000

α* — угол контакта, равный углу между линией  действия  результирующей  нагрузки на тело качения и плоскостью,
перпендикулярной оси подшипника.

Для подшипников типа 36000К6 угол α= 12°; типа 46000 — α = 26°; типа 66000 — α = 36°.

Размеры, мм

| Обозначения подшипников типа | d | D | b=T | r | r1 | Шарики | Масса, кг | С, Н | Со,Н | nпред·10-3, мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36000 | 46000 |  |  |  |  |  | Dw | z |  |  |  |  |
| Серия диаметров 1, серия ширин 0 |
| 36100К6 36101Кб | - | 10 12 | 26 28 | 8 | 0,5 | 0,3 | 4,76 4,76 | 9 9 | 0,020 0,025 | 3900 4250 | 2200 2450 | 34 34 |
| 36103К6 36104К6 | - | 17 20 | 35 42 | 10 12 | 0,5 1.0 | 0,3 0,5 | 5.16 6,35 | 11 11 | 0,04 0,07 | 5700 7800 | 3600 5200 | 28 22 |
| - | 46106 46108 46109 | 30 40 50 | 55 68 75 | 13 15 16 | 1,5 | 0,8 | 7,14 7,94 8,31 | 18 16 16 | 0,12 0,20 0,25 | 14500 18900 22500 | 7880 11100 13400 | 11 10 9 |
|  | 46111 46112 | 55 60 | 90 95 | 18 | 2,0 | 1,0 | 10,30 11,11 12,30 12,30 13,49 13,49 | 18 18 19 20 20 21 | 0,40 0,42 | 32600 37400 | 21100 24500 | 7,5 7,0 |
|  | 461114 46115 | 70 75 | 110 115 | 20 |  |  |  |  | 0,62 0,66 | 46100 47300 | 31700 33400 | 6,3 5,6 |
|  | 46116 46117 | 80 85 | 125 130 | 22 |  |  |  |  | 0,88 0,92 | 56000 57400 | 40100 42100 | 5,3 5,0 |
|  | 46118 46120 | 90 100 | 140 150 | 24 | 2,5 | 1,2 | 14,29 15,08 | 21 22 | 1,19 1,29 | 63500 71500 | 47200 55100 | 4,8 4,3 |

| Обозначения подшипников типа | d | D | b=T | r | r1 | Шарики | С, Н для типа | Со,Н для типа | nпред·10-3, мин-1 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36000 | 46000 |  |  |  |  |  | Dw | z | 36000 | 46000 | 36000 | 46000 | 36000 | 46000 |  |
| Серия диаметров 2, серия ширин 0 |
| 36201К6 36202К6 36203К6 | - 46202 46203 | 12 15 17 | 32 35 40 | 10 11 12 | 1,0 | 0,5 | 5,50 5,95 7,10 | 9 10 10 | 5500 6000 9200 | - 8520 - | 3350 3750 5750 | - 3650 - | 24 24 18 | - 18 - | 0,04 0,05 0,07 |
| 36204К6 36205К6 36206К6 | 46204 46205 46206 | 20 25 30 | 47 52 62 | 14 15 16 | 1,5 | 0,8 | 7,94 7,94 9,53 | 11 12 12 | 11900 12400 16300 | 14800 15700 21900 | 7450 8000 12000 | 7640 8340 12000 | 16 13 11 | 15 11 10 | 0,110 0,135 0,200 |
| 36207К6 36208К6 36209К6 36210К6 | 46207 46208 46209 46210 | 35 40 45 50 | 72 80 85 90 | 17 18 19 20 | 2,0 | 1,0 | 11,11 12,70 12,70 12,70 | 12 12 13 14 | 20000 27000 32000 35500 | 29000 36800 38700 40600 | 15300 20400 25500 28500 | 16400 21400 23100 24900 | 10 9,5 9,0 8,0 | 9 8 7 6,3 | 0,29 0,37 0,42 0,48 |
| 36211К6 36212К6 36213К6 36214К6 36215К6 | 46211 46212 46213 46214 46215 | 55 60 65 70 75 | 100 110 120 125 130 | 21 22 23 24 25 | 2,5 | 1,2 | 14,29 15,88 16,67 17,46 17,46 | 14 14 15 15 16 | 41500 50000 - 60000 73500 | 50300 60800 69400 - 78400 | 34500 42500 - 52000 65500 | 31500 38800 45900 - 53800 | 7,0 6,3 - 6,0 - | 6,3 5,6 5,3 - 5,0 | 0,63 0,80 1,00 1,10 1,21 |
| 36216К6 36217К6 36218К6 | 46216 46217 46218 | 80 85 90 | 140 150 160 | 26 28 30 | 3,0 | 1,5 | 19,05 19,84 22,23 | 15 15 14 | 73500 81500 90000 | 87900 94400 111000 | 65500 76500 85000 | 60000 65100 76200 | 5,6 5,0 4,8 | 4,3 4,0 3,6 | 1,48 1,84 2,26 |
| 36220К6 | 46220 | 100 | 180 | 34 | 3,5 | 2,0 | 25,44 | 15 | - | 148000 | - | 107000 | - | 3,2 | 3,32 |

| Обозначения подшипников | d | D | b=T | r | r1 | Шарики | С, Н | Со,Н | nпред·10-3, мин-1 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Dw | z |  |  |  |  |
| Серия диаметров 3, серия ширин 0 |
| 46305 46306 | 25 30 | 62 72 | 17 19 | 2,0 | 1,0 | 11,51 12,30 | 10 11 | 26900 32600 | 14600 18300 | 9 8 | 0,25 0,38 |
| 46307 46308 46309 | 35 40 45 | 80 90 100 | 21 23 25 | 2,5 | 1,2 | 14,29 15,08 17,46 | 11 12 11 | 42600 50000 61400 | 24700 30100 37000 | 7,3 6,3 5,6 | 0,51 0,69 0,93 |
| 46310 | 50 | 110 | 27 | 3,0 | 1,5 | 19,09 | 11 | 71800 | 44000 | 5,0 | 1,20 |
| 46312 46313 46314 | 60 65 70 | 130 140 150 | 31 33 35 | 3,5 | 2,0 | 22,23 23,81 25,40 | 12 12 12 | 100000 113000 127000 | 65300 75000 85300 | 4,3 4,0 3,6 | 1,94 2,38 2,89 |
| 46318 46320 | 90 100 | 190 215 | 43 47 | 4,0 |  | 31,75 36,51 | 12 12 | 165000 213000 | 122000 177000 | 2,8 2,4 | 5,65 8,04 |
| Серия диаметров 4, серия ширин 0 |
| 66407 | 35 | 100 | 25 | 2,5 | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,05 |
| 66408 66409 | 40 45 | 110 120 | 27 29 | 3,0 | 1,5 | 20,64 23,02 | 10 10 | 72200 81600 | 42300 47300 | 4,3 4,0 | 1,37 1,75 |
| 66410 66412 | 50 60 | 130 150 | 31 35 | 3,5 | 2,0 | 24,61 26,99 | 10 10 | 98900 125000 | 60100 79500 | 2,8 2,2 | 2,17 3,37 |
| 66414 66418 | 70 90 | 180 225 | 42 54 | 4,0 5,0 | 2,0 2,5 | 3651 41,28 | 10 10 | 152000 208800 | 109000 162000 | 1,4 1,2 | 5,7 12,0 |

Предельные отклонения монтажной высоты Т подшипника

Размеры, мм

| Номинальные диаметры d | Предельные отклонения монтажной высоты Т для подшипников типов |
| --- | --- |
|  | 36200 | 46100 | 46200 | 46300 | 66200 | 66300 | 66400 |
|  | верхн. | нижн. | верхн. | нижн. | верхн. | нижн. | верхн. | нижн. | верхн. | нижн. | верхн. | нижн. | верхн. | нижн. |
| Св. 9 до 20 | +0,1 | 0,25 | 0 | 0,3 | 0 | 0,30 | 0 | 0,40 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | — | — |
| » 20 » 50 |  | 0,25 |  | 0,3 |  | 0,35 |  | 0,45 |  | 0,4 | 0,1 | 0,35 | 0,1 | 0,35 |
| » 50 » 80 |  | 0,30 |  | 0,4 |  | 0,45 |  | 0,60 |  | 0,4 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | 0,50 |
| » 80 » 180 |  | 0,50 |  | 0,6 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,6 | 0,1 | 0,60 | 0,1 | 0,60 |
| Пример обозначения однорядного радиально-упорного шарикового подшипника типа 36000, серии диаметров 2 с а = 15° d = 17 мм, D = 40 мм и Т = 12 мм: Подшипник 36203К6 ГОСТ 831-75 |

Шариковые радиально-упорные сдвоенные подшипники (по ГОСТ 832-78)

Сдвоенные радиально-упорные шариковые подшипники предназначены для фиксации вала и корпуса в радиальном и осевом направлениях.

Типы подшипников в зависимости от углов контакта

| Обозначение типов подшипников | Угол контакта а°* | Схема комплектации подшипников | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 236000 246000 266000 | 12 26 36 | 0 | Комплект двустороннего осевого действия | Наружные кольца обращены друг к другу широкими торцами |
| 236000К | 15 |  |  | Внутренние кольца обращены друг к другу узкими торцами |
| 336000 346000 366000 | 12 26 36 | X |  | Наружные кольца обращены друг к другу узкими торцами |
| 336000К | 15 |  |  | Внутренние кольца обращены друг к другу широкими торцами |
| 436000 446000 466000 | 12 26 36 | Т | Комплект одностороннего осевого действия | Наружные кольца обращены друг к другу разноименными торцами |
| 436000К | 15 |  |  | Внутренние кольца обращены друг к другу разноименными торцами |

*а— угол контакта, равный углу между линией действия результирующей нагрузки на тело качения и плоскостью, перпендикулярной оси подшипника.

Схема комплектации и рисунок сдвоенного подшипника

| Обозначение типов подшипников | Схема комплектации подшипников | Рисунок сдвоенного подшипника после монтажа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 236000; 246000; 266000 | 0 |  | Комплекты подшипников фиксируют вал и корпус в обоих осевых направлениях |
| 236000К | 0 |  | Комплекты подшипников фиксируют вал и корпус в обоих осевых направлениях |
| 336000; 346000; 366000 | Х |  | Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двусторонние осевые, а также радиальные нагрузки |
| 336000К |  |  | Комплекты подшипников типов 236000, 236000К, 246000 и 266000 обеспечивают более жесткую угловую фиксацию вала, чем соответствующие им подшипники типов 336000, 336000К, 346000, 366000 |
| 436000; 446000; 466000 | Т |  | Комплекты подшипников фиксируют вал в одном осевом направлении |
| 436000К |  |  |  |

Основные размеры (мм) и обозначения сдвоенных подшипников

| Обозначения внутреннего диаметра подшипника для типов | а | D | В | r | r1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 236100; 336100; 436100 | 236100К; 336100К; 446100К | 246100; 346100; 446100 | 266100; 366100; 466100 |  |  |  |  |  |
| Серия диаметров 1, серия ширин 0 |
| 00 01 02 03 | 00 01 02 03 | 00 01 02 03 | - | 10 12 15 17 | 26 28 32 35 | 16 16 18 20 | 0,5 | 0,3 |
| 04 05 | 04 05 | 04 05 | - | 20 25 | 42 47 | 24 | 1,0 | 0,3 |
| 06 07 - - - | 06 07 08 09 10 | 06 07 08 09 10 | - | 30 35 40 45 50 | 55 62 68 75 80 | 26 28 30 32 32 | 1,5 | 0,5 |
| Обозначения внутреннего диаметра подшипника для типов | а | D | В | r | r1 |
| 236200; 336200; 436200 | 236200К; 336200К; 446200К | 246200; 346200; 446200 | 266200; 366200; 466200 |  |  |  |  |  |
| Серия диаметров 2, серия ширин 0 |
| - 01 02 03 | - 01 02 03 | - 01 02 03 | 00 01 02 03 | 10 12 15 17 | 30 32 35 40 | 18 20 22 24 | 1,0 | 0,3 |
| 04 05 06 | 04 05 06 | 04 05 06 | 04 05 06 | 20 25 30 | 47 52 62 | 28 30 32 | 1,5 | 0,5 |
| 07 08 09 10 | 07 08 09 10 | 07 08 09 10 | 07 08 09 10 | 35 40 45 50 | 72 80 85 90 | 34 36 38 40 | 2,0 | 1,0 |
| 11 12 13 14 15 | 11 12 13 14 15 | 11 12 13 14 15 | 11 12 13 14 15 | 55 60 65 70 75 | 100 110 120 125 130 | 42 44 46 48 50 | 2,5 | 1,2 |
| 16 17 18 | 16 17 18 | 16 17 18 | 16 17 18 | 80 85 90 | 140 150 160 | 52 56 60 | 3,0 | 1,5 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 180 | 68 | 3,5 | 2,0 |
| Обозначения внутреннего диаметра подшипника для типов | а | D | В | r | r1 |
| 246300; 346300; 446300 | 266300; 366300; 466300 |  |  |  |  |  |
| Серия диаметров 3, серия ширин 0 |
| 03 | - | 17 | 47 | 28 | 1,5 | 0,5 |
| 04 05 06 | - 05 06 | 20 25 30 | 52 62 72 | 30 34 38 | 2,0 | 1,0 |
| 07 08 09 | 07 08 09 | 35 40 45 | 80 90 100 | 42 46 50 | 2,5 | 1,2 |
| 10 11 | 10 11 | 50 55 | 110 120 | 54 58 | 3,0 | 1,5 |
| 12 13 14 15 16 | 12 13 14 15 16 | 60 65 70 75 80 | 130 140 150 160 170 | 62 66 70 74 78 | 3,5 | 2,0 |
| 17 18 20 | 17 18 20 | 85 90 100 | 180 190 215 | 82 86 94 | 4,0 |  |
| Обозначения внутреннего диаметра подшипника для типов | а | D | В | r | r1 |
| 266400; 366400; 466400 |  |  |  |  |  |
| Серия диаметров 4, серия ширин 0 |
| 05 06 07 | 25 30 35 | 80 90 100 | 42 46 50 | 2,5 | 1,2 |
| 08 09 | 40 45 | 110 120 | 54 58 | 3,0 | 1,5 |
| 10 11 12 13 | 50 55 60 65 | 130 140 150 160 | 62 66 70 74 | 3,5 | 2,0 |
| 14 15 16 | 70 75 80 | 180 190 200 | 84 90 96 | 4,0 |  |
| 17 18 20 | 85 90 100 | 210 225 250 | 104 108 116 | 5,0 | 2,5 |

ГОСТ 832—78 предусматривает размеры подшипников, превышающие приведенные в табл. 137.
Пример обозначения комплекта сдвоенного подшипника серии диаметров 2 по схеме Т с d= 30мм, с углом контакта а = 12°:Подшипник 436206 ГОСТ 832- 78

То же, со скосом на внутреннем кольце и а = 15°:Подшипник 436206К ГОСТ 852-78

Допуск ширины В для сдвоенных подшипников не должен превышать тройного допуска ширины одного однорядного радиально-упорного шарикового подшипника.
Сдвоенные подшипники собираются изготовителем из однорядных радиально-упорных шариковых подшипников одного типоразмера и класса точности и должны поставляться и применяться комплектно.
Предварительный натяг (величина нагрузки в ньютонах) сдвоенных подшипников устанавливается по согласованию с потребителем. Величина предварительного натяга должна быть указана в паспорте подшипника.
На наружных и внутренних цилиндрических посадочных поверхностях колец сдвоенных подшипников в местах наибольшего радиального биения должны быть нанесены стрелки -><-, одновременно указывающие, какими торцами должны соприкасаться наружные и внутренние кольца в рабочем состоянии.
Технические требования - по ГОСТ 520-89 (ИСО 199-79; ИСО 492-86).
Технические требования к посадочным местам вала и корпуса для подшипников — по ГОСТ 3325-85.

Роликовые конические однорядные подшипники повышенной грузоподъемности ГОСТ 27365-87

Размеры, мм

| Условное обозначение подшипника | d | D | В | С | Т | Е | r1smin*1 | r2smin*1 | а | Масса, кг~ | С,Н*2 | Со,Н*2 | nпред·10-3, мин-1 | Расчетные параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | е | Y | YO |
| Серия диметров 1, серия ширин 2 |
| 2007104А 20071/22А 2007105А 20071/28А 2007106А 20071/32А | 20 22 25 28 30 32 | 42 44 47 52 55 58 | 15 15 15 16 17 17 | 12,0 11,5 11,5 12,0 13,0 13,0 | 15 15 15 16 17 17 | 32,781 34,708 37,393 41,991 44,438 46,708 | 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 | 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 | 14° 14°50' 16° 16° 16° 16°50' | 0,101 0,107 0,117 0,150 0,175 0,193 | 22900 23800 25500 29700 33600 34700 | 15600 16600 18300 21 600 24500 26000 | — — — — 6,7 — | — — — — 0,24 — | — — — — 2,5 — | — — — — 1,38 — |
| 2007107А 2007108А 2007109А 2007110А 2007111А 2007112А 200711ЗА 2007114А 2007115А 2007116А 2007117А 2007118А 2007119А 2007120А | 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 62 68 75 80 90 95 100 110 115 125 130 140 145 150 | 18 19 20 20 23 23 23 25 25 29 29 32 32 32 | 14,0 14,5 15,5 15,5 17,5 17,5 17,5 19,0 19,0 22,0 22,0 24,0 24,0 24,0 | 18 19 20 20 23 23 23 25 25 29 29 32 32 32 | 50,510 56,897 63,248 67,841 76,505 80,634 85,567 93,633 98,358 107,334 111,788 119,948 124,927 129,269 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1.5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 | 16°50' 14°10' 14°40' 15°45' 15°10" 16° 17° 16°10' 17° 15°45' 16°25' 15°45' 16°25' 17° | 0,224 0,278 0,354 0,384 0,570 0,605 0,642 0,875 0,921 1,290 1,350 1,760 1,850 1,920 | 40200 49500 55000 57200 76500 76500 78100 95200 99000 128000 130000 157000 157000 161000 | 30500 40000 44000 48000 64000 67000 68000 83 000 88000 116000 120000 146000 146000 158000 | 6,0 5,3 4,8 — 4,0 — 3,4 3,2 3,0 2,6 — 2,2 2,2 2,0 | 0,27 0,33 0,30 — 0,33 — 0,38 0,29 0,30 0,34 — 0,34 0,36 0,37 | 2,21 1,84 2,00 — 1,80 — 1,59 2,11 2,00 1,77 — 1,76 1,69 1,62 | 1,22 1,01 1,10 — 0,99 — 0,87 1,16 1,10 0,97 — 0,97 0,93 0,89 |
| Серия диаметров 2, серия ширин 0 |
| 7203А 7204А 7205А 7206А 7207А 7208А 7209А 7210А | 17 20 25 30 35 40 45 50 | 40 47 52 62 72 80 85 90 | 12 14 15 16 17 18 19 20 | 11 12 13 14 15 16 16 17 | 13,25 15,25 16,25 17,25 18,25 19,75 20,75 21,75 | 31,408 37,304 41,135 49,990 58,844 65,730 70,440 75,078 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 | 1,0 1,0 1,0 1.0 1,5 1,5 1,5 1,5 | 12°57'10" 12°57'10" 14°02'10" 14°02'10" 14°02'10" 14°02'10" 15°06'34" 15°38'32" | 0,081 0,128 0,157 0,240 0,340 0,435 0,499 0,566 | 17900 26000 29200 38000 48400 58300 62700 70400 | 12000 16600 21000 25500 32500 40000 50000 55000 | 9,0 8,0 7,5 6,3 5,3 4,8 4,5 4,3 | 0,31 0,36 0,36 0,36 0,37 0,38 0,41 0,37 | 1,91 1,67 1,67 1,65 1,62 1,56 1,45 1,60 | 1,05 0,92 0,92 0,91 0,89 0,86 0,80 0,88 |
| 7211А 7212А 721ЗА 7214А 7215А 7216А 7217А 7218А 7219А 7220А | 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 | 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 | 18 19 20 21 22 22 24 26 27 29 | 22,75 23,75 24,75 26,25 27,25 28,25 30,50 32,50 34,50 37,00 | 84,197 91,876 101,934 105,748 110,408 119,169 126,685 134,901 143,385 151,310 | 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 | 15°06'34" 15°06'34" 15°06'34" 15°38'32" 16°10'20" 15°38'32" 15°38'32" 15°38'32" 15°38'32" 15°38'32" | 0,732 0,931 1,170 1,300 1,410 1,700 2,140 2,620 3,160 3,810 | 84200 91300 108000 119000 130000 140000 165000 183000 205000 233000 | 61 000 70000 78000 89000 100000 114000 134000 150000 156000 190000 | 3,8 3,4 — 3,0 2,8 2,4 2,2 2,0 1,9 1,9 | 0,41 0,35 — 0,37 0,39 0,42 0,43 0,38 0,41 0,40 | 1,46 1,71 — 1,62 1,55 1,43 1,38 1,56 1,48 1,49 | 0,80 0,94 — 0,89 0,85 0,78 0,76 0,86 0,81 0,82 |
| Серия диаметров 5, серия ширин 0 |
| 7505А 7506А 7507А 7508А 7509А 7510А 7511А 7512А 751 ЗА 7514А 7515А 7516А 7517А 7518А 7519А 7520А | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 52 62 72 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 | 18 20 23 23 23 23 25 28 31 31 31 33 36 40 43 46 | 16 17 19 19 19 19 21 24 27 27 27 28 30 34 37 39 | 19,25 21,25 24,25 24,75 24,75 24,75 26,75 29,75 32,75 33,25 33,25 35,25 38,50 42,50 45,50 49,00 | 41,331 48,982 57,087 64,715 69,610 74,226 82,837 90,236 99,484 103,765 108,932 117,466 124,970 132,615 140,259 148,184 | 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 | 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 | 13°30' 14°02'10" 14°02'10" 14°02'10" 15°06'34" 15°38'32" 15°06'34" 15°06'34" 15°06'34" 15°38'32" 16°10'20" 15°38'32" 15°38'32" 15°38'32" 15°38'32" 15°38'32" | 0,180 0,500 0,458 0,560 0,598 0,644 0,878 1,200 1,580 1,680 1,760 2,180 2,750 3,490 4,320 5,210 | 34 100 47 300 61 600 70400 74800 76500 99000 120000 142000 147000 157000 176000 201000 238000 264000 297000 | 25 000 37000 45000 50000 60000 64000 80000 100000 120000 118000 130000 155000 180000 193000 220000 280000 | — 6,3 5,3 4,8 4,5 4,3 3,8 3,4 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 | — 0,37 0,35 0,38 0,42 0,42 0,36 0,39 0,37 0,39 0,41 0,40 0,39 0,39 0,38 0,40 | — 1,65 1,73 1,58 1,44 1,43 1,67 1,53 1,62 1,55 1,48 1,49 1,55 1,55 1,56 1,49 | — 0,90 0,95 0,87 0,80 0,78 0,92 0,84 0,89 0,85 0,81 0,82 0,85 0,85 0,86 0,82 |
| Серия диаметров 3, серия ширин 0 |
| 7302А 7303А 7304А 7305А 7306А 7307А 7308А 7309А 7310А 7311А 7312А 7313А 7314А 7315А 7316А 7317А 7318А 7319А 7320А | 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 42 47 52 62 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 215 | 13 14 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 | 11 12 13 15 16 18 20 22 23 25 26 28 30 31 33 34 36 38 39 | 14,25 15,25 16,25 18,25 20,75 22,75 25,25 27,25 29,25 31,50 33,50 36,00 38,00 40,00 42,50 44,50 46,50 49,50 51,50 | 33,272 37,420 41,318 50,637 58,287 65,769 72,703 81,780 90,633 99,146 107,769 116,846 125,244 134,097 143,174 150,433 159,061 165,861 178,578 | 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 | 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 | 10°45'29" 10°45'29" 11°18'36" 11°18'36" 11°51'35" 11°51'35" 12-57'Ю" 12°57'10" 12°57'10" 12°57'10" 12°57'10" 12°57'10" 12°57'10" 12°57'10" 12°57'10" 12°57'10" 12°57'10" 12°57'10" 12°57'10" | 0,099 0,133 0,174 0,273 0,406 0,541 0,769 1,020 1,310 1,670 2,060 2,550 3,090 3,680 4,410 5,130 5,930 6,920 8,470 | 21200 26000 31900 41 800 52800 68200 80900 101000 117000 134000 161000 183000 209000 229000 255000 286000 308000 341000 380000 | 12700 16000 20000 28000 39000 50000 56000 72000 90000 110000 120000 150000 170000 185000 190000 216000 236000 265000 290000 | — — 8,0 6,7 5,6 5,0 4,5 4,0 3,6 3,2 3,0 2,6 2,4 2,2 — 1,9 1,8 — — | — — 0,30 0,36 0,34 0,32 0,28 0,29 0,31 0,33 0,30 0,30 0,31 0,33 — 0,31 0,32 — 0,31 | — — 2,03 1,66 1,78 1,88 2,16 2,09 1,94 1,80 1,97 1,97 1,94 1,83 — 1,91 1,88 — 1,88 | — — 1,11 0,92 0,98 1,03 1,19 1,15 1,06 0,99 1,08 1,08 1,06 1,01 — 1,05 1,03 — 1,03 |
| *1 Наименьшие значения размеров r1 и r2. *2 Значения динамической С и статической Со грузоподъемностей. |

Продолжение табл.

размеры упорного борта наружного кольца

| D | D1 | С1 для конструктивной разновидности подшипников |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3007700А | 7200А | 7500А | 3007200А | 7300А | 1027300А | 7600А |
| 40 | 44 | — | 3,0 | — | — | — | — | — |
| 42 | 46 | — | — | — | — | 3,0 | — | — |
| 47 | 51 | — | 3,0 | — | — | 3,0 | — | 4,0 |
| 52 | 57 | — | 3,5 | 3,5 | — | 3,5 | — | 4,5 |
| 62 | 67 | — | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| 65 | 70 | — | — | — | 4,5 | — | — | — |
| 72 | 77 | — | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 |
| 80 | 85 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 |
| 85 | 90 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | — | — | — |
| 90 | 95 | — | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 |
| 95 | 101 | 5,0 | — | — | — | — | — | — |
| 100 | 106 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
| 110 | 116 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 |
| 120 | 127 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 8,0 |
| 125 | 132 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | — | — | — |
| 130 | 137 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 8,0 |
| 140 | 147 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 |
| 150 | 158 | 8,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 |
| 160 | 168 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 |
| 165 | 173 | 9,0 | — | — | — | — | — | — |
| 170 | 179 | — | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 11,0 |
| 175 | 184 | 9,0 | — | — | — | — | — | — |
| 180 | 190 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 11,0 |
| 190 | 200 | — | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 8,0 | 8,0 | 11,0 |
| 200 | 210 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | — | 8,0 | 8,0 | 11,0 |
| 215 | 225 | — | 8,0 | 11,0 | — | 9,0 | 9,0 | 12,0 |
| 225 | 236 | — | — | — | — | 9,5 | 9,5 | 12,0 |
| 230 | 241 | — | 8,0 | 11,0 | — | — | — | — |
| 240 | 251 | — | — | — | — | 9,5 | 9,5 | 12,0 |
| 250 | 261 | — | 9,0 | 12,0 | — | — | — | — |
| 260 | 272 | — | — | — | — | 11,0 | 11,0 | 13,0 |
| 270 | 282 | — | 9,0 | 12,0 | — | — | — | — |

Пример условного обозначения однорядного конического роликового подшипника серии диаметров 1, серии ширин 2 с d = 70 мм, D = 110 мм
 и Т = 25 мм

Подшипник 2007114А ГОСТ27365-87

То же, с упорным бортом на наружном кольце: Подшипник 2067114А ГОСТ 27365-87

То же, с углом контакта а ≥ 20° серии диаметров 3, серии ширин 1 с d = 70 мм, D = 150 мм и Т = 38 мм:

Подшипник 1027314А ГОСТ27365-87

То же, с упорным бортом на наружном кольце:

Подшипник 1627314А ГОСТ 27365—87

Значения Т1 следует определять по формуле

T1=T - С + С1.

Предельные отклонения размера Т1 должны соответствовать предельным отклонениям монтажной высоты Т.

Роликовые конические однорядные подшипники с углом конуса 20—30° (ГОСТ 273(5-87)

Размеры, мм

Серия диаметров 3, серия ширин 1

| Обозначение подшипника | d | D | B | C1 | T | r | r1 | α | C, H | Co,H | nпред·10-3, мин-1 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1027305А 1027306А 1027307А 1027308А 1027309А | 25 30 35 40 45 | 62 72 80 90 100 | 17 19 21 23 25 | 13 14 15 17 18 | 18,25 20,75 22,75 25,25 27,25 | 1,5 1,5 2,1 2,0 2,0 | 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 | 28º48'39'' | 35800 44600 57200 69300 85800 | 23200 29000 39000 54000 60000 | 6,7 5,6 5,0 4,5 4,0 | 0,274 0,399 0,533 0,747 0,997 |
| 1027310А 1027311А 1027312А 1027313А 1027314А | 50 55 60 65 70 | 110 120 130 140 150 | 27 29 31 33 35 | 19 21 22 23 25 | 29,25 31,50 33,50 36,00 38,00 | 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |  | 99000 114000 134000 154000 176000 | 72500 80000 96500 112000 127000 | 3,6 3,2 3,0 2,6 2,4 | 1,270 1,620 2,010 2,470 3,010 |
| 1027315А 1027316А 1027317А 1027318А 1027319А | 75 80 85 90 95 | 160 170 180 190 200 | 37 39 41 43 45 | 26 27 28 30 32 | 40,00 42,50 44,50 46,50 49,50 | 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 | 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 |  | 194000 212000 229000 251000 275000 | 143000 153000 166000 183000 204000 | 2,2 - 1,9 1,8 - | 3,540 4,200 5,100 5,900 6,950 |
| 1027320А | 100 | 215 | 51 | 35 | 56,50 | 4,0 | 1,5 |  | 352000 | 270000 | - | 9,070 |
| Расчетные параметры: е = 0,83; Y= 0,72; Yо = 0,4. Пример обозначения роликового подшипника серии диаметров 3, серии ширин 1с d= 50мм, D=110мм и Т= 29,25 мм:Подшипник 1027310 ГОСТ 27365-87 |

Шариковые упорные одинарные подшипники (по ГОСТ 7872-89)

Размеры, мм

| Обозначения подшипников | d | d1 | D | H | r | C, H | Co, H | nпред·10-3, мин-1 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия диаметров 1, серия высот 0 |
| 8100Н | 10 | 11 | 24 | 9 | 0,5 | 10000 | 11800 | 7,0 | 0,020 |
| 8101Н | 12 | 13 | 26 | 9 | 0,5 | 10400 | 12900 | 7,0 | 0,022 |
| 8102Н | 15 | 16 | 28 | 9 | 0,5 | 10600 | 14000 | 6,3 | 0,024 |
| 8103Н | 17 | 18 | 30 | 9 | 0,5 | 11400 | 16600 | 6,3 | 0,027 |
| 8104Н | 20 | 21 | 35 | 10 | 0,5 | 15 000 | 22400 | 5,6 | 0,040 |
| 8105Н | 25 | 26 | 42 | 11 | 1,0 | 18000 | 30000 | 4,8 | 0,060 |
| 8106Н | 30 | 32 | 47 | 11 | 1,0 | 19000 | 33500 | 4,5 | 0,070 |
| 8107Н | 35 | 37 | 52 | 12 | 1,0 | 20000 | 39000 | 4,3 | 0,084 |
| 8108Н | 40 | 42 | 60 | 13 | 1,0 | 27000 | 53000 | 3,8 | 0,124 |
| 8109Н | 45 | 47 | 65 | 14 | 1,0 | 28000 | 58 500 | 3,4 | 0,15 |
| 8110Н | 50 | 52 | 70 | 14 | 1,0 | 29000 | 64000 | 3,4 | 0,16 |
| 8111Н | 55 | 57 | 78 | 16 | ,0 | 30500 | 63000 | 3,0 | 0,24 |
| 8112Н | 60 | 62 | 85 | 17 | ,5 | 41 500 | 95000 | 2,6 | 0,29 |
| 8113Н | 65 | 67 | 90 | 18 | ,5 | 38000 | 85000 | 2,4 | 0,34 |
| 8114Н | 70 | 72 | 95 | 18 | ,5 | 40000 | 93000 | 2,4 | 0,36 |
| 8115Н | 75 | 77 | 100 | 19 | ,5 | 44000 | 104000 | 2,2 | 0,42 |
| 8116Н | 80 | 82 | 105 | 19 | ,5 | 45000 | 108 000 | 2,0 | 0,43 |
| 8117Н | 85 | 87 | 110 | 19 | ,5 | 45500 | 114000 | 2,0 | 0,46 |
| 8118Н | 90 | 92 | 120 | 22 | ,5 | 45500 | 118000 | 1,8 | 0,68 |
| 8120Н | 100 | 102 | 135 | 25 | ,5 | 61000 | 160000 | 1,7 | 1,00 |
| 8122Н | 110 | 112 | 145 | 25 | ,5 | 65500 | 186000 | 1,6 | 1,08 |
| 8124Н | 120 | 122 | 155 | 25 | 1,5 | 65500 | 193000 | 1,6 | 1,16 |
| Серия диаметров 2, серия высот 0 |
| 8201Н | 12 | 14 | 28 | 11 | 1,0 | 13200 | 16000 | 5,6 | 0,30 |
| 8202Н | 15 | 17 | 32 | 12 | 1,0 | 16600 | 20800 | 5,3 | 0,05 |
| 8204Н | 20 | 22 | 40 | 14 | 1,0 | 22400 | 32000 | 4,3 | 0,08 |
| 8205Н | 25 | 27 | 47 | 15 | 1,0 | 28000 | 42500 | 3,8 | 0,12 |
| 8206Н | 30 | 32 | 52 | 16 | 1,0 | 25500 | 40000 | 3,6 | 0,14 |
| 8207Н | 35 | 37 | 62 | 18 | 1,5 | 35500 | 57000 | 3,2 | 0,22 |
| 8208Н | 40 | 42 | 68 | 19 | 1,5 | 46500 | 83000 | 2,8 | 0,27 |
| 8209Н | 45 | 47 | 73 | 20 | 1,5 | 39000 | 67000 | 2,6 | 0,32 |
| 8210Н | 50 | 52 | 78 | 22 | 1,5 | 50000 | 90000 | 2,4 | 0,39 |
| 8211Н | 55 | 57 | 90 | 25 | 1,5 | 61 000 | 114000 | 2,0 | 0,61 |
| 8212Н | 60 | 62 | 95 | 26 | 1,5 | 62000 | 118000 | 1,9 | 0,69 |
| 8213Н | 65 | 67 | 100 | 27 | 1,5 | 64000 | 125 000 | 1,8 | 0,77 |
| 8214Н | 70 | 72 | 105 | 27 | 1,5 | 65500 | 134 000 | 1,8 | 0,81 |
| 8215Н | 75 | 77 | 110 | 27 | 1,5 | 67000 | 143 000 | 1,7 | 0,86 |
| 8216Н | 80 | 82 | 115 | 28 | 1,5 | 75000 | 160 000 | 1,7 | 0,95 |
| 8217Н | 85 | 87 | 125 | 31 | 1,5 | 98000 | 212 000 | 1,6 | 1,30 |
| 8218Н | 90 | 92 | 135 | 35 | 2,0 | 120000 | 255 000 | 1,5 | 1,77 |
| 8220Н | 100 | 102 | 150 | 38 | 2,0 | 122 000 | 270 000 | 1,3 | 2,36 |
| 8222Н | 110 | 112 | 160 | 38 | 2,0 | 129 000 | 305 000 | 1,2 | 2,57 |
| Серия диаметров З, серия высот 0 |
| 8305Н | 25 | 27 | 52 | 18 | 1,5 | 34500 | 46 500 | 3,4 | 0,16 |
| 8306Н | 30 | 32 | 60 | 21 | 1,5 | 38000 | 55000 | 2,8 | 0,27 |
| 8307Н | 35 | 37 | 68 | 24 | 1,5 | 50000 | 75000 | 2,4 | 0,39 |
| 8308Н | 40 | 42 | 78 | 26 | 1,5 | 61 000 | 95000 | 2,0 | 0,50 |
| 8309Н | 45 | 47 | 85 | 28 | 1,5 | 75000 | 118000 | 1,9 | 0,69 |
| 8310Н | 50 | 52 | 95 | 31 | 2,0 | 88000 | 146 000 | 1,8 | 1,00 |
| 8311Н | 55 | 57 | 105 | 35 | 2,0 | 102 000 | 176 000 | 1,6 | 1.34 |
| 8312Н | 60 | 62 | 110 | 35 | 2,0 | 102 000 | 176 000 | 1,6 | 1,43 |
| 8313Н | 65 | 67 | 115 | 36 | 2,0 | 106 000 | 186 000 | 1,6 | 4,57 |
| 8314Н | 70 | 72 | 125 | 40 | 2,0 | 137 000 | 250 000 | 1,4 | 2,10 |
| 8315Н | 75 | 77 | 135 | 44 | 2,5 | 163 000 | 300 000 | 1,2 | 2,70 |
| 8316Н | 80 | 82 | 140 | 44 | 2,5 | 160 000 | 300000 | 1,2 | 2,80 |
| 8318Н | 90 | 92 | 155 | 50 | 2,5 | 196 000 | 390 000 | 1,0 | 3,90 |
| 8320Н | 100 | 102 | 170 | 55 | 2,5 | 232 000 | 475 000 | 0,95 | 5,10 |
| 8322Н | 110 | 112 | 190 | 63 | 3,0 | 275 000 | 610 000 | 0,85 | 7,90 |
| Пример обозначения одинарного упорного шарикового подшипника серии диаметров 1, серии высот 0 с d = 30;D = 47; Н = 11: Подшипник 8106Н ГОСТ 7872-89 |

Шариковые упорные двойные подшипники (по ГОСТ 7872-89) Размеры, мм Обозначение подшипников d d1 d2 D H2 a r C, H Co, H nпред·10-3, мин-1 Масса, кг Серия диаметров 2, серия высот 0 38205Н 25 27 20 47 28 7 1,0 28000 42500 3,8 0,23 38206Н 30 32 25 52 29 7 1,0 25500 40000 3,6 0,27 38207Н 35 37 30 62 34 8 1,5 35500 57000 3,2 0,42 38208Н 40 42 30 68 36 9 1,5 46500 83000 2,8 0,54 38209Н 45 47 35 73 37 9 1,5 39000 67000 2,6 0,62 38210Н 50 52 40 78 39 9 1,5 50000 90000 2,4 0,71 38212Н 60 62 50 95 46 10 1,5 62000 118000 1,9 1,25 38214Н 70 72 55 105 47 10 1,5 65500 134000 1,8 1,36 38216Н 80 82 65 116 48 10 1,5 75000 160000 1,7 1,69 38217Н 85 87 70 125 55 12 1.5 98000 212000 1.6 2,34 Пример обозначения шарикового упорного двойного подшипника серии диаметров 2 с d2 = 20 мм, D = 47 мм иH2 = 28 мм: Подшипник 38205Н ГОСТ 7872-89